# Text boxes

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Цифровой ультразвуковой дальномер ЕМ57 является многофункциональным измерительным прибором. Принцип действия этого прибора основан на использовании ультразвука.  Прибор испускает импульс ультразвука и принимает отраженный сигнал. Расстояние до объекта вычисляется прибором на основе измеренного интервала времени между моментом испускания ультразвукового сигнала до момента приема отраженного сигнала. С помощью этого прибора можно измерять расстояния, площадь, объем. У него имеются функции лазерного указателя, выбираемой измерительной базы, хранения данных, автоматическое выключение прибора и т.д.

Прибор применяется в строительстве.

2.ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Измерение расстояний

2.2. Возможность выбора единиц метрической и английской систем мер

2.3. Возможность расчета площадей и объемов

2.4. Использование лазера для локализации местоположения

2.5. Автоматическое/ручное выключение прибора

2.6. Возможность хранения текущих результатов измерений, отображение и возможность удаления

2.7. Функция тревоги

2.8. Возможность выбора измерительной базы.

3.ОПИСАНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ

READ

А. Включить прибор. Для этого нажмите и удерживайте эту кнопку боле чем 2 секунды.

Б. Измерение расстояния. Нажать на кнопку, на дисплее отобразится результат измерений.

SET

А. Выбор измерительной базы. В процессе измерения, результат измерения расстояния будет относиться к той измерительной базе. Которая была выбрана. Одна измерительная база находится на верхней части прибора, а вторая находится на нижней части прибора.

Б. Выключить прибор. Удерживать эту кнопку нажатой более чем 2 секунды. Данные, отображаемые на дисплее, исчезнут, прибор выключится.

F/M

Выбор единиц измерения: английская или метрическая система мер

А. Метрической единицей измерения является метр

Б. Английские единицы измерения: футы и дюймы

Например: 2’ 3” означает 2 фута и 3 дюйма

При вычислении площадей или объемов – соответственно футы2, дюймы2 и  футы3, дюймы3.

С. Удаление хранящихся данных

Если на кнопку нажимать более чем 2 секунды, то хранящиеся данные будут удалены.

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ЦИФРОВОЙ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДАЛЬНОМЕР

типа EМ57

IEC-1010

№__________

4. Вычислить объем

a. Нажать кнопку «F/M» и удерживать нажатой более 2 секунд для того чтобы удалить хранящиеся данные. На дисплее будет нулевое значение.

b. Нажать «READ» → «X/=»→«READ» → «X/=»→«READ» → «X/=»

Примечание

Любое препятствие попадающие в угол распространения ультразвуковой волны (в пределах видимости) может быть интерпретировано как объект, до которого требуется измерить расстояние.

Во время измерения направить прибор вертикально к поверхности или объекту измерения.

На результате измерения может сказаться состояние поверхности, от которой отражается ультразвуковая волна (отражающая поверхность может быть однородной или нерегулярной).

На результате измерения может сказаться присутствие поблизости других источников ультразвука.

Убедитесь что лазерное излучение не направлено кому-либо в глаза

Символ ошибки «ERROR» может появиться в следующих случаях:

a. измеряемое расстояние менее 40 см

b. отраженный импульс ультразвуковой волны не обладает достаточной мощностью

c. измеренная площадь свыше 324м2

d. измеренный объем превышает 1728м3

Измерения основываются на измерительной базе которая была выбрана

При включении прибора, на дисплее могут быть данные. Эти данные остаются от предыдущих измерений.

Измерение больших расстояний

Если необходимо измерить большие расстояния, то их можно разделить на две части и измерить каждую часть отдельно, а потом сложить их.

Измерение больших площадей

Если необходимо измерить большие площади, то их можно разделить на две части и измерить каждую часть отдельно, а потом сложить их.

6.ОБСЛУЖИВАНИЕ

Когда на дисплее появляется значок  , то необходимо заменить гальванический элемент. Если прибор не используется в течение долгого периода времени, то гальванический элемент необходимо извлечь из прибора, во избежание вытекания электролита.

При необходимости прибор рекомендуется протирать мягкой влажной салфеткой. Нельзя использовать для чистки прибора растворитель.

7.КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Дальномер  - 1 ед.

- Гальванический элемент – 1 ед.

X/=

А. Используется для вычислений площади и объема

Б. Сохранить текущее измеренное значение. Для этого надо нажать на эту кнопку

С. Отображает хранящиеся данные

Если удерживать эту кнопку нажатой то на дисплее отображаются три последние значения, которые отображаются в соответствующем порядке: первое значение – последнее значение которое было сохрапнено

Второе значение – второе последнее сохраненное значение

Третье значение – третье последнее сохраненое значение

При отпускании кнопки из нажатого состояния, состояние дисплея вернется к первоначальному.

Примечание: Когда память прибора переполняется хранящие данные удаляются, если проводятся очередные измерения

Символы отображаемые на дисплее:

Х – умножение

Sq – возведение в квадрат

CU – возведение в куб

ft – показывает что измерение производится в английской системе мер

m – показывает что измерения проводятся в метрической системе мер

– в качестве измерительной базы принята верхняя

– в качестве измерительной базы принята нижняя

– индикатор низкого напряжения гальванического элемента

4.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1. Диапазон измерений – от 40см до 18м

4.2. Точность –  ±(0,5%+1)  (в воздухе)

4.3. Разрешение 0,01м

4.4. Диапазон вычислений:

площадь 18×18м2

объем 1728м2

4.5. Элемент питания  6F22 или аналогичный, 9В

4.6. Условия эксплуатации: 0 ÷ 50˚С, относительная влажность 75%.

4.7. Условия хранения: -10 ÷  +50˚С, относительная влажность 75%.

4.8. Габариты: 150×52×34

4.9. Вес: 123г.

5.ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Выбрать единицы измерения английские или метрические

Нажать кнопку «F/M»

- Измерить расстояние

Нажать кнопку «READ»

- Вычислить площадь

a. Нажать кнопку «F/M» и удерживать нажатой более 2 секунд для того чтобы удалить хранящиеся данные. На дисплее будет нулевое значение.

b. Нажать «READ» → «X/=»→«READ» → «X/=»

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) прибора, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации прибора.

Дата продажи: «___» __________ 200_ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)