# Text boxes

- паспорт.

6.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Хранить в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ЦЕНТР ВРАЩАЮЩИЙСЯ

ISO 9001

№__________

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Вращающиеся центры применяют для  базирования заготовок на токарных станках различных типов, в т.ч. с ЧПУ, для обработки с большими скоростями резания и нагрузками.

Изготавливаются двух типов:

- тип А - с постоянным центровым валиком;

- тип Б - с насадкой на центровой валик. 
Изготавливаются двух исполнений:

-  исп. 1 - центровой валик с конусом 60°;

-  исп. 2 - центровой валик с конусом 60°, дополнительно проточенным под конус 30°.
Центры вращающиеся изготавливаются по ГОСТ 8742-75.

Пример обозначения центра типа А, исполнения 1 с конусом Морзе 4, нормальной серии повышенной точности: Центр А-1-4-НП ГОСТ 8742-75

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Радиальное биение конуса центрового валика центра не более:
- для нормальной серии - 0,012 мм;
- для нормальной серии повышенной точности - 0,006 мм;
- для усиленной серии - 0,016 мм.
Твердость центрового валика (насадки) - не менее HRC 58.
Твердость конуса Морзе хвостовика - не менее HRC 45.

Нормальная серия

| Обозначение | Конус Морзе | D | d | d1 - D1 | L | l | Максимальная радиальная нагрузка, кгс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7032-4158-00 | 2 | 51 | 22 | - | 151 | 30 | 40 |
| -01 | 3 | 63 | 25 | - | 177 | 33 | 65 |
| -02 | 4 | 71 | 28 | - | 203 | 35 | 100 |
| -03 | 5 | 80 | 32 | - | 250 | 45 | 220 |

Усиленная серия

| Обозначение | Конус Морзе | D | d | d1 - D1 | L | l | Максимальная радиальная нагрузка, кгс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7032-4161-00 | 4 | 75 | 36 | - | 233 | 45 | 307 |
| -01 | 5 | 90 | 40 |  | 280 | 55 | 428 |
| -02 | 6 | 125 | 56 |  | 357 | 70 | 740 |

Данные по радиальной нагрузке даны для 1000 об/мин и срока службы 4000 часов.

3.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1. Конструкция вращающегося центра представлена на рис.2.

Рис.2 Конструкция вращающегося центра

3.2. В хвостовой части  центра на опорах качения смонтирована ось, на конце которой выполнена рабочая часть центра, что обеспечивает ее вращение вместе с обрабатываемой заготовкой.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1. Перед установкой вращающегося центра на токарный станок, его необходимо расконсервировать и проверить подвижность оси. При необходимости поверхности скольжения вращающегося центра (опоры качения) смазать машинным маслом, заливая масло в технологические отверстия и вращая ось центра.

4.2. После необходимой проверки и подготовки центр установить в пиноль задней бабки токарного станка.

4.3. После окончания работы центр протереть мягкой тканью и смазать  противокоррозионной смазкой.

4.4. Условия эксплуатации вращающегося центра – ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию изделия.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- центр вращающийся;