## Ножницы секторные для резки сталеалюминиевого провода

J 30

(с телескопическими ручками)

ПАСПОРТ.

Инструкция по эксплуатации.

- НАЗНАЧЕНИЕ

Ножницы секторные J30 предназначены для резки неизолированных сталеалюминиевых проводов (А, АС, ACSR).

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное сечение провода (ACSR) мм2                 400

Максимальное сечение провода (А, АС) мм2                  100

Габаритные размеры, мм                                                 400х160х55

Масса, кг                                                                             3,5

- ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Отведите подвижную рукоятку ножниц до упора назад, так, чтобы она надавила на фиксатор храповика, подвижное лезвие  перейдет в свободное положение.

- Откройте подвижное лезвие, поместите провод между ножами, закройте подвижное лезвие и совершайте возвратно-поступательные движения подвижной рукояткой до тех пор, пока провод не будет перерезан. Если во время резки необходимо отвести подвижное лезвие назад, действуйте, как описано в пункте 1.

- В случае незначительного повреждения режущей кромки лезвий возможна их самостоятельная заточка и дальнейшее использование.

- Телескопические ручки выдвигаются поворотом против часовой стрелки для увеличения рычага и снижения усилия на рукоятках.

Внимание:

- периодически смазывайте подвижные части ножниц машинным маслом или солидолом

- после работы тщательно очищайте ножницы от грязи, влаги и остатков кабеля

- не допускайте ударов по ножницам либо их падения во избежание деформации лезвий.

- ХРАНЕНИЕ

Условия хранения для упакованных приборов должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. В помещении, где хранится инcтрумент, не должно быть среды, вызывающей коррозию материалов, из которых он изготовлен. При длительном хранении ножниц необходимо смазать все металлические части антикоррозийной смазкой.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец гарантирует работу ножниц в течение 6 месяцев со дня продажи при соблюдении покупателем правил эксплуатации, наличии паспорта с печатью продавца и отметками о продаже

- ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ

№ изделия         _________________________

Дата продажи: ________________   Подпись: _______________ М.П.