# Text boxes

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Патрон цанговый с хвостовиком конус Морзе по ГОСТ 25557-82 (DIN 228) предназначен для фиксации осевого режущего инструмента с цилиндрическим хвостовиком (сверла, концевые и шпоночные фрезы, развертки, зенковки и т. д.) на универсальных и фрезерных станках с ручной сменой оснастки, станках сверлильной и токарной групп, при помощи цанг-втулок типа С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Использование цанговых патронов позволяет производить обработку с высокой степенью точности и уменьшением временных затрат при смене режущего инструмента.

Патроны изготовлены из инструментальной стали. Твердость 35…42 HRC достигается путем специальной термообработки.

Технические характеристики цанговых патронов приведены в таблице 1 и рисунке 1.

Таблица 1

Технические характеристики цанговых патронов:

| Модель | Хвостовик | D, (мм) | d, (мм) | L, (мм) | L1, (мм) | Резьба, (М) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MS3-A-C25 | КМ3 с лапкой | 61 | 25 | 190 | 90 | — |
| MS4-A-C25 | КМ4 с лапкой |  |  | 210 |  | — |
| MS5-A-C25 | КМ5 с лапкой |  |  | 260 | 105 | — |
| MS3-В-C25 | КМ3 |  |  | 175 | 90 | М12 |
| MТ3-C32 | КМ3 | 71 | 32 | 200 | 115 | М12 |
| MS4-В-C25 | КМ4 | 61 | 25 | 195 | 90 | М16 |
| MТ4-C32 | КМ4 | 71 | 32 | 222 | 117 | М16 |
| MS5-В-C25 | КМ5 | 61 | 25 | 245 | 105 | М20 |

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ПАТРОН ЦАНГОВЫЙ

(ХВОСТОВИК С НАРУЖНЫМ КОНУСОМ МОРЗЕ

ПО ГОСТ 25557-82 (DIN 228-А с лапкой, DIN 228-В с внутренней резьбой)

для цанг-втулок типа С.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура рабочего пространства в процессе эксплуатации должна быть (25±15)˚С.

Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 25˚С.

Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- патрон цанговый;

- ключ;

- паспорт.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Протереть патрон, удалить смазку ветошью, смоченной в бензине, насухо протереть тканью.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Установить цанговый патрон в шпиндель неработающего станка и зафиксировать.

Проверить правильность и надежность фиксации на холостом ходу.

Ослабить гайку (В) при помощи ключа вращением против часовой стрелки и установить цангу-втулку (А) для инструмента необходимого диаметра (в комплект поставки не входит).

Закрутить гайку с установленной цангой-втулкой до соприкосновения цанги-втулки и внутреннего конуса патрона.

Установить инструмент в цангу-втулку и надежно зафиксировать в патроне вращением гайки (В) по часовой стрелке при помощи ключа.

Схема фиксации цанги-втулки и инструмента показана на рисунке 2.

По окончании работы извлечь патрон, удалить с поверхности пыль и стружку полотняной чистой салфеткой, смоченной в бензине, покрыть антикоррозийным составом и уложить в упаковку.

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание травматизма не проводить установку патрона, замену цанги-втулки и инструмента на ходу станка.

Для работы использовать только цанги-втулки типа С (рис. 3).

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Хранить патрон в упаковке, в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии помимо смазки поверхностей оправки консервационным маслом К-17, его необходимо завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.

Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов во избежание коррозии.

9. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

Патрон подвергнут консервации в соответствии требованиям ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

Срок хранения  без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 мес., со дня продажи (получения покупателем) патрона, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)