# Text boxes

Чугунная поверочная круглая плита, нуждается в особых условиях использования и хранения. Противопоказаниями служат влажные, коррозийные, низко- и высокотемпературные среды.

Прежде чем начать использовать плиту, ее рабочую поверхность тщательно протирают. Это позволяет добиться, более точных измерений и уменьшить погрешности.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. Плиты следует оберегать от термического воздействия, воздействия магнитного поля и ударов. После окончания работ, протирать мягкой тканью и смазывать  противокоррозионной смазкой.

3.2. Условия эксплуатации круглых поверочных плит  в соответствии с ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию изделия.

3.3. Поверка плит должна производиться методами и средствами, указанными в методических указаниях МИ 2007-89 .

3.4.Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации плиты.

4.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Хранить рабочую поверхность плит в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

5. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

5.1. Плиты подвергнуты консервации в соответствии требованиям ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

5.2. Срок хранения изделия без переконсервации – 1 год, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ПЛИТЫ ПОВЕРОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ

КРУГЛЫЕ

ручного шабрения

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 мес. со дня продажи (получения покупателем) изделия, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Плита поверочная чугунная круглая с нормированной плоскостностью поверхности, применяется для контроля плоскостности деталей и проведения разметочных работ, может использоваться как установочная поверхность при сборке, измерениях и поверке. Выпускается с механически обработанными рабочими поверхностями методом ручной шабровки.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чугунная круглая поверочная плита, изготовленная из чугуна HT200-300, имеет твердость рабочей поверхности HB170 - 240.

Плиты размагничены.

Точностные характеристики поверочных плит приведены в таблице 1.

Допуски прямолинейности рабочих поверхностей плит при температуре окружающей среды (20±4)ºС, при изменении температуры, не превышающем 0,5ºС/ч в диапазоне угла наклона плит ±20º от среднего положения (таблица 1).

Таблица 1

| Размеры, (мм) | Допуск плоскостности и прямолинейности измерительной поверхности, (мкм) | Вес, (кг) |
| --- | --- | --- |
|  | для классов точности |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| Ǿ300х80 | 11 | 22 | 60 | 16 |
| Ǿ500х100 | 13 | 26 | 70 | 70 |
| Ǿ800х150 | 16 | 32 | 80 | 160 |
| Ǿ1000х180 | 20 | 40 | 100 | 360 |
| Ǿ1200х200 | 22 | 44 | 110 | 540 |
| Ǿ1500х200 | 23 | 46 | 120 | 950 |
| Ǿ1800х220 | 26 | 52 | 130 | 1400 |
| Ǿ2000х250 | 28 | 56 | 140 | 1900 |