# Text boxes

8.2. Хранить индикатор в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не

более 80% при температуре +20˚С.

8.3. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

9. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

Поверка индикатора должна производиться методами и средствами, указанными в ГОСТ 8548-86.

Межповерочный интервал устанавливается в зависимости от требо-ваний эксплуатации, но не реже одного раза в два года.

10. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

10.1. Индикатор подвергнут консервации в соответствии требованиям ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

10.2. Срок хранения прибора без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

Дата консервации: «___» __________ 200_ г.

Консервацию произвел:   ________________

(подпись)

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (полу-чения покупателем) прибора, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации прибора.

Дата продажи: «___» __________ 200_ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ИНДИКАТОР

РЫЧАЖНО-ЗУБЧАТЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ

цена деления 0,01мм  ( 0,005” )

ISO 9002

№__________

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Индикатор рычажно-зубчатый электронный  предназначен для измерения отклонений формы и расположения поверхностей и для измерения размеров деталей в труднодоступных местах.

Предназначен для линейных измерений методом, как непосредственной оценки, так и сравнения с мерой. Применяются как в измерительной стойке, так и в различных контрольных и измерительных приборах и приспособлениях с присоединительным размером диаметром 8 мм.

1.3. Индикаторы крепят либо за присоединительную гильзу диам. 8h7, либо за ушко толщиной 5 мм с присоединительным отверстием диам. 5 мм.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основными техническими характеристиками индикаторов рычажно-зубчатых электронных  являются следующие величины и характеристики:

Диапазон измерения – ±0,5мм (0,02”)

Точность измерений – ±0,01мм (0,005”)

Повторяемость измерений – ±0,005мм (0,002”)

Ручное  вкл/выкл прибора кнопкой «ON/OFF»,

Перевод из мм в дюймы кнопкой «in/mm»

Измерительное усилие, Н   –  0,13 ±15%

Масса, кг  –   0,075

Рис.1 Геометрические характеристики рычажно-зубчатого индикатора

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (20±15)˚С.

3.2. Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 20˚С.

3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допус- кается.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект прибора входят:

- индикатор;

- футляр;

- паспорт.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Прибор имеет высокую точность благодаря использованию двухрычажного механизма и использованию электронного отсчетного устройства. Ось механизма установлена в корундовых подшипниках. Измерительный стержень выполнен из нержавеющей стали и имеет арретирующее устройство, перемещение которого превышает пределы измерения по шкале.

5.2. Измерение производится контактным методом. Подвижный измерительный стержень базируется на контролируемой поверхности. Перемещение измерительного стержня происходит при помощи зубчатых кинематических пар, которое преобразуется в электрический сигнал и отображается на жидкокристаллическом дисплее.

5.3. Конструкция индикатора предусматривает предохранение от загрязнений и механических повреждений.

5.4. Индикаторы выпускаются с ушком для крепления или без него.

6. ПОДГОТОВКА ИНДИКАТОРА К РАБОТЕ

6.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на индикатор.

6.2. Удалить с индикатора (особенно тщательно с измерительной поверхности наконечника смазку ветошью, смоченной в бензине и окончательно протереть сухой тканью.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Проверить установку индикатора на ноль. Прибор позволяет проводить изменения с установкой нулевого отсчета в любом положении измерительного рычага, т.е. позволяет провести относительные измерения. Для проверки постоянства показаний поднять измерительный стержень два-три раза на высоту 0,1-0,2 мм и отпустить его. Ноль измерений устанавливается нажатием на кнопку «ZERO».  Кнопка «TOL» предназначена для того, чтобы определить чувствительность измерений индикатора.

7.2. Для питания электронного блока прибора используется элемент с напряжением питания 1,5В. При необходимости необходимо регулярно проводить замену элемента питания, во избежание протекания электролита.

7.3. Протереть измеряемое изделие чистой, мягкой тканью, т.к. малейшее присутствие воды, масла и т.п. приводит к искажениям показаний.

Следить за тем, чтобы измерительный стержень перемещался без ударов в конце хода, т.к. это может привести к смятию и выкрашиванию зубьев механизмов и увеличению погрешности индикатора. Не допускать попадания на индикатор эмульсий и масел.

7.4. Не поворачивать индикатор, когда он закреплен в державке за гильзу.

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

8.1. После окончания работы индикатор протереть мягкой тканью и смазать измерительную поверхность противокоррозионной смазкой.