# Text boxes

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

МАГНИТНУЮ ПЛИТУ

прямоугольную

типов

Х41100-220,  Х41150-400

ISO 9001

№__________

1. НАЗНАЧЕНИЕ

### Плиты магнитные прямоугольные предназначены для закрепления ферромагнитных заготовок при обработке на плоскошлифовальных, фрезерных, строгальных и других станках, а также как самостоятельные приспособления при выполнении слесарных, сварочных, разметочных, сборочных, контрольных и других работ.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. В конструкции плиты магнитной прямоугольной использованы постоянные магниты, размещенные в стальной арматуре, которая используется как концентратор магнитной энергии.

Удельная сила притяжения – 80 Н/см2

Усилие переключения – не более 80 Н

2.2. Технические характеристики магнитных прямоугольных плит приводятся в таблице

Таблица

Технические характеристики прямоугольных магнитных плит

| Модель | Ширина, мм | Длина плиты, мм | Длина основания, мм | Высота плиты, мм | Толщина магнитного слоя, мм | Шаг магнитных элементов, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х41100-220 | 100 | 220 | 240 | 40 | 18 | 1+4 | 7 |
| Х41150-400 | 150 | 400 | 420 | 40 | 18 | 1+4 | 19 |

3.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1. Плита  состоит  из  трех  основных  частей: подвижного  и  неподвижного  магнитных  блоков  и  корпуса. Магнитные  блоки  собраны  из  стальных  пластин, между  которыми  расположены  керамические  постоянные  магниты. Свободное  пространство  между  стальными  пластинами  заполнено  немагнитным  материалом.

Рис. Устройство магнитной плиты

3.2. При включенном состоянии полюсы 2 силового блока лежат на немагнитных элементах 5 корпуса 1, направляя весь магнитный поток магнитов 3 через адаптер 4 и детали 6. при отключенном состоянии полюса 2 расположены под немагнитными прокладками адаптера. В результате магнитный поток имеет новое направление.

Дата продажи: «___» __________ 200_ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

3.3. Подвижный  магнитный  блок  расположен  внутри  корпуса  и  может  смещаться  с  помощью эксцентрикового  волка вправо  или  влево поворотом  рукоятки  на  180˚. В  выключенном  положении  совмещаются  магнитопроводы  с  разной  полярностью немагнитный  поток  на  рабочей  поверхности  отсутствует.

По сравнению с электромагнитными плитами и гидро- или пневмoприспособлениями имеют следующие преимущества:

- не требуют подключения к источнику энергии;

- позволяют достигать более высокую точность при  обработке заготовок;

- обеспечивают абсолютную надежность крепления;

- сохраняют основные технические параметры в течение всего срока службы на первоначальном уровне;

- не требуют периодического  ремонта и технического обслуживания

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1. Магнитную плиту прямоугольную расконсервировать, ознакомиться с паспортом на изделие.

4.2. Разместить плиту магнитную на столе станка или на верстаке.

4.3. При необходимости, поверхность плиты магнитной может быть перешлифована в соответствии с производственными требованиями

4.4. После проверки правильности крепления можно перейти к  работе на станке.

4.5. Заготовку из ферромагнитного материала разместить на плите в требуемом положении и повернуть рычаг на 180 градусов. Проверить надежность крепления. После этого можно переходить к обработке заготовки.

4.6. Стружку на магнитной плите, образующуюся при обработке заготовки можно удалить щеткой-сметкой после поворота рукоятки на 180 градусов, и после обратно зафиксировать заготовку, повернув рукоятку плиты.

4.7. По окончании работ повернуть рукоятку и снять заготовку с магнитной плиты.

4.8. Недопустимо воздействие ударной нагрузки на заготовку, закрепленную на магнитной плите, т.к. это приводит к снижению намагниченности отдельных магнитных элементовмагнитной плиты и соответственно к снижению сил притяжения плиты в целом.

4.9. При возникновении грубых забоин на зеркале рабочей поверхности магнитной плиты и вследствие этого, снижения точностных характеристик базирования заготовки, допускается перешлифовка рабочего зеркала плиты магнитной.

4.10. Удельная сила притяжения проверяется испытательным  образцом  Ø 50 мм  и  высота  20  мм на  расстоянии  более  40  мм  от  всех  краев зеркала рабочей поверхности плиты. Допускается в 10% контрольных точек, измеренных по диагонали плиты с шагом  10  мм,

снижения  силы  притяжения  не  менее  1,0 кгс/см2.

4.11. При перешлифовке  зеркала  рабочей  поверхности  плиты  допускается  снятие  общего  припуска  не  более  5,0 мм. В  состоянии  поставки зеркало рабочей поверхности плиты и основание  предварительно  шлифованы. Допуск  на  шлифовку  согласно  ТУ 2-024-2773-82  не  более  1,5 мм. Окончательная  шлифовка  производится  потребителем  на  собственном  станке.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- плита магнитная прямоугольная

- рукоятка

- паспорт

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Перед началом обработки заготовки, проверить надежность ее закрепления на плите.

6.2. Запрещается применять ударную нагрузку при снятии закрепленной заготовки.

7. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

7.1. Плита магнитная прямоугольная подвергнута консервации в соответствии с требованиями ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

7.2. Срок хранения плиты магнитной без переконсервации – 2 года, при условии  хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

Дата консервации: «___» __________ 200_ г.

Консервацию произвел:   ________________

(подпись)

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Условия эксплуатации плиты магнитной прямоугольной - ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию магнитной плиты.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) плиты магнитной прямоугольной, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.