# Text boxes

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Стойка гибкая с магнитным основанием предназначена для крепления измерительных головок и других приборов и закрепления на стальных, чугунных поверхностях. Малые габариты и вес, в сочетании с высоким усилием закрепления позволяют использовать стойку для установки и выверки деталей, а также для проведения измерений непосредственно на станках.

1.2. Вид климатического исполнения УХЛ 4.2* по ГОСТ 15150 - 69.

1.3. Условия эксплуатации: температура окружающей среды, (20±15)°С

1.4. Область применения - машиностроение.

1.5. Магнитное основание стойки имеет нижнюю притягивающую по-верхность. Закрепляемая в стойке измерительная головка может зани-мать необходимое положение без перемещения стойки. Магнитное осно-вание позволяет устанавливать стойку на наклонных и вертикальных плоскостях без дополнительного крепления.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Шарнирная стойка позволяет закреплять измерительные индикатор-ные головки, закрепляемые на стержне Ø8h6.

Основание - плоское магнитное.

Конструкция стойки позволяет закрепить индикатор в любом положении.

Рабочий радиус досягаемости закрепленного измерительного инстру-мента составляет 270мм.

2.3. Габариты магнитного основания стойки – Ø35мм, высота – 30мм .

2.4. Усилие отрыва – не менее 147Н.

2.5. Тип магнита – постоянный.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (20±15)˚С.

3.2. Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 20˚С.

3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не до-пускается.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- стойка;

- футляр;

- паспорт.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на гибкую стойку с магнитным основанием.

5.2. Протереть гибкую стойку, удалить смазку ветошью, смоченной в бензине, насухо протереть тканью.

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

СТОЙКУ ГИБКУЮ С МАГНИТНЫМ ОСНОВАНИЕМ

ISO 9001

№__________

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Закрепить на рабочем месте (на станке) гибкую стойку с магнитным основанием, поместив устройство на станок или верстак. Закрепить измерительный прибор в стойке.

6.2. По окончании работы снять измерительный прибор. Протереть изделие (не реже одного раза в смену) полотняной чистой салфеткой, смоченной в бензине, покрыть антикоррозийным составом и уложить в футляр.

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание травматизма не проводить измерения на ходу станка и при вращении измеряемой детали.

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

8.1. Хранить стойку гибкую с магнитным основанием в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

8.2. При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии помимо смазки поверхностей стойки гибкой с магнитным основанием маслом, его необходимо завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.

8.3. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

9. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

9.1. Стойка гибкая с магнитным основанием подвергнута консервации в соответствии требованиям ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

9.2. Срок хранения прибора без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

Дата консервации: «___» __________ 200_ г.

Консервацию произвел:   ________________

(подпись)

Дата переконсервации: «___» __________ 200_ г.

Переконсервацию произвел:   ________________

(подпись)

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) стойки, при условии соблюдения потре-бителем правил хранения и эксплуатации прибора.

Дата продажи: «___» __________ 200_ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)